Priekaboje montuojamų vakuuminių 	Specialūs modeliai

įrenginių serija

KWH UP&GO seriją sudaro įvairios priekabos su ant prikabinimo ąsos instaliuotais darbiniais vakuuminiais įrenginiais ir (pusiau-) uždarais surinkimo bunkeriais,  skirtais mažesnėms šiukšlių dėžėms ištuštinti, kelkraščiams ir didelėms viešosioms zonoms valyti bei arklidėms

valyti.

Visas lapų surinkimo vakuumines mašinas pilnutinai suprojektavo ir pagamino kompanija KWH. Todėl ji dažnai gali pasiūlyti Jums tokius sprendimus, kurie geriausiai atitinka Jūsų specifinius pageidavimus, pradedant nuo standartinių modelių su klientų suprojektuotomis modifikacijomis.

550H-UX100570-PTO

Prikabinami vakuuminiai įrenginiai

Specialios vakuuminės mašinos

Priekaboje montuojamų

vakuuminių įrenginių serija

UP&GO /550 & /570 - 5Ton & - 8Ton

Kurios apytikslė talpa neto yra nuo 5,5 iki 8,5 m3, skirta naudoti su 30 – 50 arklio jėgų traktoriais.

Tam, kad standartinės lapų surinkimo vakuuminės

mašinos atitiktų Jūsų  specifinius poreikius, galima

įsigyti įvairiems modeliams skirtų pagal specialų

užsakymą tiekiamų įrenginių;

Standartinė UP&GO konstrukcinė savybė  tai 3.3 m vakuuminė žarna ir įsiurbiamasis vamzdis, skirtas darbui rankomis. Pasirenkant jį, galima užsisakyti   lengvesnį ir spartesnį darbą užtikrinančias hidraulines sistemas KWH-ROBO, plačią vakuuminę tūtą su šepečiu arba įvairių kitų kombinacijų.

ROBO/1

Su hidrauliniu bortu ir vertikaliu velenu, skirtu  įsiurbiamosios žarnos padėčiai nustatyti iš traktoriaus vairuotojo sėdynės.

ROBO/2

Su papildomu hidrauliniu  svyruojamuoju judėjimu skirtu   tam, kad būtų galima efektyviai surinkti lapus iš krūvos arba eilės  ir ištuštinti šiukšlių dėžes (konteinerius).

- įvairūs įsiurbiamieji vamzdynai

- apskritas įsiurbiamasis krepšys su stabilizatoriumi

- žarnos transportavimo gembė

- kėlimas ergonomišku automobiliniu krautuvu

- pasukamas atvamzdis išėjimo pusei keisti

- darbo velenas su laisvosios eigos mechanizmu

Modeliai ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo	0208

Votex Whirlwind b.v. Groen 2 NL-6666 LP Heteron, Olandija

tel: +31 26 4790600

faks.: +31 26 4790602

el.p.: whirlwind@votex.nl

Prikabinami vakuuminiai įrenginiai

Profesionalūs prikabinami vakuuminiai įrenginiai yra suprojektuoti naudoti su standartinėmis transporto priemonėmis siekiant sutrumpinti pakrovimo laiką. Šios mašinos yra montuojamos ant guminių-metalinių šarnyrų, leidžiančių patalpinti jas ant   priekabų arba pikapų borto arba rėmo. Trapecinių diržų transmisija   ir  guminiai-metaliniai šarnyrai užtikrina betriukšmį darbą ir mažą vibraciją.

521 & 525

Nors ir kompaktiška, tačiau galinga  vakuuminė mašina  su  200 mm  skersmens įsiurbiamąja žarna ir  apkabomis  skirtomis instaliuoti ant užpakalinio borto  (521), arba sumontuojama KWH priekaboje (525).

541 & 546

Ši vakuuminė mašina su 200 mm. skersmens įsiurbiamąja žarna  ir

rėmu yra skirta transportuoti sunkvežimyje  (541) arba sumontuota KWH priekaboje  (546)

562

Didelės galios vakuuminė

mašina su 250mm įsiurbiamąja

žarna, dyzeliniu varikliu ir

rėmu skirta instaliuoti

sunkvežimyje

Vakuuminės mašinos su darbiniu PTO velenu

Darbo veleno varomų vakuuminių įrenginių serija yra specialiai suprojektuota tam, kad juos būtų lengva montuoti ant traktoriaus 3 taškų pakabos.

530

Nors ir kompaktiška, tačiau galinga vakuuminė mašina, skirta

naudoti su mažais traktoriais, turi 200 mm skersmens žarną

550

Standi vakuuminė mašina su 250 mm skersmens įsiurbiamąja žarna.

570

Super vakuuminė mašina su 300 mm skersmens įsiurbiamąja žarna

Prikabinami vakuuminiai įrenginiai ir darbinio PTO veleno varomos v ak u u m i nės m a š i nos yra specialiai suprojektuotos profesionaliam naudojimui, įmontuojant ypač sunkiam darbui skirtą siurbliaratį ir korpuso sistemą bei pramonines įsiurbiamasis žarnas, kuriomis lengva daryti manevrus, nors jos yra labai atsparios susidėvėjimui.

Tai suteikia galimybę šiomis mašinomis valyti gausias augalijos liekanas parkuose ir t.t., tačiau jos taip pat gali būti naudojamos mažesnėms šiukšlėms, tokioms kaip skardinės,  plastikiniai  ir  maži stikliniai buteliai, rinkti, todėl jas leidžiama naudoti mažesnėms šiukšlių dėžėms ištuštinti, šalikelėms ir didelėms viešosioms zonoms, tokioms kaip sporto ir mugių aikštelės, valyti, taip pat, kaip ir arklidėms valyti

Visos per ventiliatorių praeinančios medžiagos yra susmulkinamos ir suspaudžiamos, todėl jos užima mažiau vietos

Specialios vakuuminės mašinos

PLUTO-120 serijos vakuuminės mašinos yra specialiai suprojektuotos šunų išmatoms arba smulkioms šiukšlėms, tokioms kaip popiergaliai, skardinės, nuorūkos ir t.t., rinkti.

PLUTO-120S

yra skirta šunų išmatoms rinkti su

100 mm skersmens žarna ir vidinis valymo įtaisas, veikiantis naudojant vandens įpurškimo priemones.

PLUTO-120V

yra skirta smulkioms šiukšlėms rinkti su 160 mm skersmens žarna.

Galinga siurbliaračio

sistema, turinti standartinį 9 AJ „Honda“ variklį su dulkių filtru, sukuria didelį vakuumą esant mažam apsisukimų skaičiui. Visa, kas surinkta, saugiai ir higieniškai laikoma plastikinėje surinkimo kameroje.

Maišas, pripildytas hermetiškai uždarytame rezervuare. Šie autonominiai įrenginiai gali būti patalpinami ant pikapo ir priekabos rėmo arba sumontuojami naudojant pagal užsakymą tiekiamą 3 taškų sujungiamuoju rėmu ir ir su jais gali būti dirbama naudojant standartinę rankinę vakuuminę žarną arba užsakoma hidrauline siekio svirtimi.

(užsakius, galima įsigyti hidraulinę pavarą, skirtą 32-50 l/min, 175 bar)

Bazinio įrenginio specifikacijos

ilgisXplotisXaukštis=0,75 x 0,8 x      Svoris 160 Kg.

1,7 m.

# Text boxes

| Specifikacijos |
| --- |
| Modelis | Galia (mi.) | Našumas | Darbo velenas |
| 530 | 9 AJ | 70 m3/min | 540 rpm |
| 550 | 30 AJ | 160 m3/min | 540 rpm |
| 570 | 40 AJ | 240 m3/min | 540 rpm |

| Specifikacijos |
| --- |
| Modelis | Galia | Našumas | Svoris |
| 521 | Honda 13 HP | 85 m3/min | 145 kg |
| 541 | Honda 20 HP | 140 m3/min | 280 kg |
| 562 | Kubota 35 HP | 160 m3/min | 700 kg |